蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司危险废物生产经营信息公开

| 单位名称 | 蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 |
| --- | --- |
| 单位注册地址 | 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 | 邮编 | 233000 |
| 生产设施地址 | 安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡贾庵村 |
| 法定代表人 | 张琰 | 行业类别与代码 | 危险废物治理 |
| 总投资 | 9000万 | 总产值 | 5000万 |
| 占地面积 | 10113平方米 | 职工人数 | 75 |
| 环保部门负责人 | 向开武 | 联系人 | 向开武 |
| 联系电话 | 17755257810 | 传真电话 | 0552-2812979 |
| 电子信箱 | 542108608@qq.com |
| 单位网址 | / |
| 管理部门及人员 | 管理部门 | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 |
|  | 生产部 | 王焕武 | 王焕武 | 刘飞 | 本科 |
|  |  |  |  | 王焕武 | 本科 |
|  |  |  |  | 向开武 | 本科 |
| 规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范 措施和应急预案 |
|  | 有☑无□ | 有☑无□ | 有☑无□ | 有☑无( | 有☑无□ | 有☑无□ |
| 管理组织图 |  |

产品生产情况

| 原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 石灰 | 221.692 | 1 | 石灰 | 270 |
|  | 2 | 碱液 | 638.603 | 2 | 碱液 | 875 |
|  | 3 | 尿素 | 6.291 | 3 | 尿素 | 20 |
|  | 4 | 活性炭 | 8.386 | 4 | 活性炭 | 18 |
|  | 5 | 0#柴油 | 153.89 | 5 | 0#柴油 | 150 |
| 生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (台) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (台) |
|  | 1 | 微波应急消毒设备 | 1 | 1 | 微波消毒设备 | 1 |
|  | 2 | 污水处理设备 | 1 | 2 | 污水处理设备 | 1 |
|  | 3 | 废气处理设备 | 2 | 3 | 废气处理设备 | 2 |
|  | 4 | 回转窑 | 1 | 4 | 回转窑 | 1 |
| 产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (吨/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (吨/年) |
|  | 1 | 医疗废物 | 2839.524 | 1 | 医疗废物 | 3600 |
|  | 2 | 工业危险废物 | 7972.982 | 2 | 工业危险废物 | 12900 |
| 生产工艺流程图及工艺说明 |  |

危险废物产生概况

| 序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量（吨） | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉渣 | 772-003-18 | HW18 | / | 固态 | 毒性 | 3500 | 2033.11 | 回转窑系统 |
| 2 | 焚烧飞灰 | 772-003-18 | HW18 | / | 固态 | 毒性 | 1500 | 647.18 | 回转窑系统 |
| 3 | 废滤袋 | 900-041-49 | HW49 | / | 固态 | 毒性 | 1 | / | 回转窑系统 |
| 4 | UV灯管 | 900-023-29 | HW29 | / | 固态 | 毒性 | 0.02 | / | 臭气处理系统 |
| 5 | 污水处理站污泥 | 772-006-49 | HW49 | / | 半固态 | 毒性 | 20 | 2.6 | 污水处理站 |
| 6 | 废盐 | 772-006-49 | HW49 | / | 固态 | 毒性 | 226 | 173.53 | 三效蒸发系统 |
| 7 | 活性炭 | 900-039-49 | HW49 | / | 固态 | 毒性 | 3 | 0.8 | 废气处理设备 |
| 8 | 实验室废液 | 900-047-49 | HW49 | / | 液态 | 毒性、腐蚀性、反应性 | 1 | 0.158 | 实验室 |
| 9 | 维修废油 | 900-217-08 | HW08 | / | 液态 | 毒性、可燃性 | 2 | 0.93 | 设备维护维修 |
| 10 | 锯末 | 900-041-49 | HW49 | / | 固态 | 毒性、可燃性 | 24 | 14.8 | 设备维护维修 |
| 11 | 焚烧废铁 | 772-003-18 | HW18 | / | 固态 | / | 500 | 326.45 | 回转窑系统 |
| 12 | 在线监测废液 | 900-047-49 | HW49 | / | 液态 | 毒性、腐蚀性、反应性 | 0.5 | / | 废水监测室 |
| 合计 | 5777.52 | 3199.558 | — |

危险废物减量化计划和措施

| 减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 焚烧炉渣 | 3500 | 委托处置 |
|  | 2 | 焚烧飞灰 | 1500 | 委托处置 |
|  | 3 | 废滤袋 | 1 | 自行处置 |
|  | 4 | UV灯管 | 0.02 | 委托处置 |
|  | 5 | 污水处理站污泥 | 20 | 自行处置 |
|  | 6 | 废盐 | 226 | 委托处置 |
|  | 7 | 活性炭 | 3 | 自行处置 |
|  | 8 | 实验室废液 | 1 | 自行处置 |
|  | 9 | 维修废油 | 2 | 自行处置 |
|  | 10 | 锯末 | 24 | 自行处置 |
|  | 11 | 焚烧废铁 | 500 | 委托利用 |
|  | 12 | 在线监测废液 | 0.5 | 自行处置 |
|  | 合计 | 5777.52 |  |
| 减少危险废物危害性的计划 | （1）废水 软水制备及余热锅炉排水、循环冷却水排水全部回用于生产；生活污水经“隔油池+化粪池”处理后接管杨台子污水处理厂；生产废水依托厂内的污水处理站处理（采用“三效蒸发”+“絮凝沉淀+厌氧+耗氧+二沉+碳滤+消毒”工艺）后部分回用于生产，剩余部分接管杨台子污水处理厂。 （2）废气 焚烧炉废气采用“SNCR脱硝+余热锅炉+急冷塔+循环流化床脱酸塔+布袋除尘+洗涤塔+湿法脱酸塔+烟气加热器”工艺处理，经处理后的废气达到《危险废物焚烧污染控制标准》相关限值通过3#排气筒（高50m，内径1.5m）排放。 原料危废暂存库、灰渣库废气经密闭收集后通过2#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过2#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 污水站废气、废液罐废气经密闭收集后通过1#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”处理后通过1#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 焚烧系统检修时，焚烧料坑废气经集气罩收集后通过1#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过1#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 焚烧系统检修时，医疗废物通过微波消毒应急设施处置，其废气经集气罩收集后通过2#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过2#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 （3）固废 生产过程中产生的焚烧炉渣、飞灰、废滤袋、污水站污泥、废盐、除臭系统活性炭、实验室废液、监测废液、维修废机油、沾染锯末属于危险废物，其中焚烧炉渣、飞灰、废盐、污泥等委托安徽浩悦环境科技有限公司和安徽超越环保科技有限公司等相关有资质公司处置，废滤袋、除臭系统活性炭、实验室废液、监测废液、维修废机油、沾染锯末送至焚烧炉焚烧；医废微波消毒残渣属于一般废物，送至光大生物能源（怀远）有限公司填埋处理；生活垃圾拟由环卫部门清运处理。所生产的固体废物经采取以上处理处置措施后均可得到妥善处置处理，不会对周围环境产生影响。 |
| 减少危险废物产生量和危害性的措施 | 可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 （1）废水 软水制备及余热锅炉排水、循环冷却水排水全部回用于生产；生活污水经“隔油池+化粪池”处理后接管杨台子污水处理厂；生产废水依托厂内的污水处理站处理（采用“三效蒸发”+“絮凝沉淀+厌氧+耗氧+二沉+碳滤+消毒”工艺）后部分回用于生产，剩余部分接管杨台子污水处理厂。 （2）废气 焚烧炉废气采用“SNCR脱硝+余热锅炉+急冷塔+循环流化床脱酸塔+布袋除尘+洗涤塔+湿法脱酸塔+烟气加热器”工艺处理，经处理后的废气达到《危险废物焚烧污染控制标准》相关限值通过3#排气筒（高50m，内径1.5m）排放。 原料危废暂存库、灰渣库废气经密闭收集后通过2#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过2#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 污水站废气、废液罐废气经密闭收集后通过1#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”处理后通过1#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 焚烧系统检修时，焚烧料坑废气经集气罩收集后通过1#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过1#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 焚烧系统检修时，医疗废物通过微波消毒应急设施处置，其废气经集气罩收集后通过2#除臭系统，采用“水喷淋+UV光解+纳米处理”工艺处理后通过2#排气筒（高15m，内径0.6m）排放。 （3）固废 生产过程中产生的焚烧炉渣、飞灰、废滤袋、污水站污泥、废盐、除臭系统活性炭、实验室废液、监测废液、维修废机油、沾染锯末属于危险废物，其中焚烧炉渣、飞灰、废盐、污泥等委托安徽浩悦环境科技有限公司和安徽超越环保科技有限公司等相关有资质公司处置，废滤袋、除臭系统活性炭、实验室废液、监测废液、维修废机油、沾染锯末送至焚烧炉焚烧；医废微波消毒残渣属于一般废物，送至光大生物能源（怀远）有限公司填埋处理；生活垃圾拟由环卫部门清运处理。所生产的固体废物经采取以上处理处置措施后均可得到妥善处置处理，不会对周围环境产生影响。 |

危险废物暂存和转移信息

| 贮存措施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求：是☑ 否□ |
| --- | --- |
|  | 2、是否按危险废物特性分类收集、贮存：是☑ 否□ |
|  | 3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物：是□ 否☑ |
|  | 4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存：是□ 否☑ 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收：是☑ 否□ |
|  | 危险废物贮存设施现状 |
|  | 设施名称 | 数量 | 类型 | 面积 | 贮存能力 |
|  | 灰渣库 | 1 | 框架 | 180㎡ | 60T |
|  | 冷库 | 1 | 框架 | 90㎡ | 20T |
|  | 暂存库 | 1 | 框架 | 1104㎡ | 750T |
|  | 贮存危险废物情况 |
|  | 名称 | 类别 | 拟贮存量（吨） | 上年度贮存量（吨） | 截至上年度年底累计贮存量（吨） | 贮存原因 |
|  | 危险废物 |  | 12900 | 128.6807 | 8028.09191 | 接收待处置 |
|  | 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施： 危废暂存库房地面采用以丙烯酸树脂为基料的DH1900型防渗防腐涂料，防渗涂料厚度不小于2.0mm，渗透系数不大于10-10cm/s。四周维护墙下部同样采用HDPE膜作高度为1.0m的墙裙。地面冲洗废水由排水沟收集后汇入库房内集污池。 |
| 运输措施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定：是☑ 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输：是☑ 否□ 3、是否委托运输：是☑ 否□ 4、单位名称：蚌埠市康城医疗废物集中处置有限公司 运输资质：皖交运管许可 蚌 字340300400030号 蚌埠市鑫泰物流有限公司 运输资质：皖交运管许可 蚌 字340300414005号 蚌埠市万方汽车运输有限责任公司 运输资质：皖交运管许可 蚌 字340301400151号 |
|  | 运输过程中采取的污染防治措施（如自行运输危险废物的，还应包括工具种类、载重量、使用年限等）： 根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，医疗废物采用定制的防渗漏、防锐器穿透专用容器包装分类收集，并按规定进行标识。首先由处理中心的专人将废物袋紧密封口，放入医疗废物专用桶内密封，再装入废物运输专用车。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照相关要求对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 |
| 转移计划 | 拟转移危险废物种类、数量，拟接收危险废物的单位： 生产过程中产生的焚烧炉渣、飞灰、废滤袋、污水站污泥、废盐、渗滤液属于危险废物，其中焚烧炉渣、飞灰、废盐、污泥委托安徽浩悦环境科技有限公司和安徽超越环保科技有限公司等相关有资质公司处置，废滤袋送至焚烧炉焚烧；医废微波消毒残渣属于一般废物，送至光大生物能源（怀远）有限公司焚烧处理；生活垃圾拟由环卫部门清运处理。所生产的固体废物经采取以上处理处置措施后均可得到妥善处置处理，不会对周围环境产生影响。 |

危险废物自行利用/处置信息

| 设施名称 | 微波应急消毒设备 | 设施类别 （利用处置方式） | HW01微波消解处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施地址 | 微波应急处置车间 | 总投资（万元） | 240 |
| 设计能力 | 日处理10吨 | 设计使用年限 | 10 |
| 投入运行时间 | 2018.4.15 | 运行费用 | 3000元/吨 |
| 主要设备及数量 | 医疗废物微波消毒设备MDU-5B：1台（微波发生器8台） |
| 危险废物利用处置效果 | 医疗废物经过微波消毒消解，对医疗废物病菌进行消灭。把医疗废物处理后成为一般废物。 |
| 是否定期监测污染物排放情况 | 是☑ 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标☑ 不达标□ |
| 危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量（吨） | 上年度实际利用处置量(吨) |
|  | 1 | 医疗废物（应急处置） | 900 | 835.6533 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 合计 | 900 | 835.6533 |
| 危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明 | 医疗废物微波消毒设备MDU-5B工艺流程图 |
| 二次环境污染控制和事故预防措施 | 我公司把医院收集来的医疗废物利用微波消毒工艺，对医疗废物进行消毒消解处置。根据医疗废物微波消毒处理工程技术规范，我公司对微波消毒消解后的残渣是为一般废物送至垃圾电厂进行焚烧处置。 |

危险废物自行利用/处置信息

| 设施名称 | 立式回转窑 | 设施类别 （利用处置方式） | 焚烧处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施地址 | 焚烧车间 | 总投资（万元） | 9000 |
| 设计能力 | 日处理50吨 | 设计使用年限 | 10 |
| 投入运行时间 | 2020.11.30 | 运行费用 | 3000元/吨 |
| 主要设备及数量 | 立式回转窑、二燃室、污水处理、废气处理、软水制备、空压机储气罐 |
| 危险废物利用处置效果 | 医疗废物及工业危废焚烧后产生少量焚烧灰渣合飞灰、贮存在灰渣暂存库中，委托安徽浩悦环境科技有限公司和安徽超越环保科技有限公司等相关有资质公司处置 |
| 是否定期监测污染物排放情况 | 是☑ 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标☑ 不达标□ |
| 危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量（吨） | 上年度实际利用处置量(吨) |
|  | 1 | 医疗废物 | 3600 | 2003.871 |
|  | 2 | 工业固废 | 12900 | 7972.982 |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 合计 | 16500 | 9976.853 |
| 危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明 |  |
| 二次环境污染控制和事故预防措施 | 生产过程中产生的焚烧炉渣、飞灰、废滤袋、污水站污泥、废盐、渗滤液属于危险废物，其中焚烧炉渣、飞灰、废盐、污泥委托安徽浩悦环境科技有限公司和安徽超越环保科技有限公司等相关有资质公司处置，废滤袋、渗滤液送至焚烧炉焚烧；医废微波消毒残渣属于一般废物，送至光大生物能源（怀远）有限公司焚烧处理；生活垃圾拟由环卫部门清运处理。所生产的固体废物经采取以上处理处置措施后均可得到妥善处置处理，不会对周围环境产生影响。 |

危险废物委托利用/处置信息

| 序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量（吨） | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽超越环保科技有限公司 | 340103001 | 焚烧炉渣 | 填埋 | 100 | 130.43 |
| 2 | 安徽东华通源生态科技有限公司 | 340306002 | 焚烧炉渣 | 填埋 | 100 | 42.83 |
| 3 |  |  | 焚烧飞灰 | 填埋 | 100 | 24.34 |
| 4 | 安徽浩悦环境科技有限公司 | 340121003 | 焚烧炉渣 | 填埋 | 50 | 15.21 |
| 5 |  |  | 焚烧飞灰 | 填埋 | 100 | 504.84 |
| 6 |  |  | 废盐 | 填埋 | 76 | 157.03 |
| 7 | 安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司 | 340706008 | 焚烧炉渣 | 水泥窑协同 | 500 | 1739.7 |
| 8 | 安吉纳海环境有限公司 | 3305000125 | 焚烧炉渣 | 水泥窑协同 | 1300 | 31.94 |
| 9 | 马鞍山澳新环保科技有限公司 | 340504001 | 焚烧飞灰 | 填埋 | 500 | 120.35 |
| 10 | 岳西县缸套有限公司 | / | 焚烧废铁 | 利用 | 500 | 296.89 |
| 11 | 乌兰察布市蒙中固体废弃物处置有限公司 | 1509280149 | 焚烧炉渣 | 填埋 | 1450 | 0 |
| 12 |  |  | 焚烧飞灰 | 填埋 | 800 | 0 |
| 13 |  |  | 废盐 | 填埋 | 150 | 0 |
| 合计 | 5726 | 3063.56 |

环境监测信息

| 危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况： 焚烧车间的监视与控制采用分散控制系统（DCS）。该系统配置包括现场测量单元，控制单元，操作单元，通讯系统和组态监控软件等，由中央处理单元、数据通讯系统和人机接口组成。 采用DCS系统实现对整套工艺过程的控制功能，构成满足工艺控制要求的模拟控制控制（MCS）、顺序控制（SCS）、数据采集（DAS）功能。I/O的分配按照工艺系统将进料系统、焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统和公用系统的点数安排在各自独立的I/O模块上。满足各种运行工况的要求，确保系统安全、高效运行。 采用分散控制系统的控制技术，使得系统硬件更加可靠。高性能的CPU模块实现了连续控制、逻辑控制、顺序控制，实现了与第三方设备的通讯。 |
| --- | --- |
|  | 污染物监测指标及频次： （1）废气 设置烟气在线监测装置，对焚烧烟气中的烟尘、HCl、CO、SO2、NOx、O2、HCl、HF流量进行自动连续在线监测，对焚烧系统相关设备的压力、温度等工况参数实行在线监控，并与当地环保部门联网。所有在线监测数据自动记录，并在厂区大门处设置显示屏，将炉温、烟气出口温度、一氧化碳浓度等数据向社会公布。 对于烟气黑度、氟化氢、重金属（如铅、镉、砷、汞、铬、锌等及其化合物），每季度采样监测1次。 对于烟气中二噁英，每半年采样监测1次。 对于2#排气筒中的NH3、H2S、VOCs尘，每季度采样监测1次。 对于1#排气筒NH3、H2S，每季度采用监测1次。 设置厂界无组织废气监控点，每季度监测一次，监测NH3、H2S、VOCs、PM10及臭气浓度。 （2）废水 废水总接口处设置自动计量装置，并在企业处设置1个水样监测采样点，监测项目为：废水量、pH、COD、BOD、SS、氨氮、重金属等，每季度监测1次。在企业总排口设COD、流量等在线监测仪。 （3）噪声 在厂界布设4个点，每半年监测一天，每天昼夜各测一次。 （4）炉渣 对焚烧炉渣进行取样监测，监测炉渣热灼减率，每季度监测1次。 （5）飞灰 对焚烧飞灰进行取样监测，监测浸出液重金属含量（GB16889-2008表1项目）、二噁英，每季度1次。 |
|  | 自行监测情况 焚烧炉在接入烟囱之前的烟道上设置在线监控系统，对焚烧烟气进行在线监控，并与当地环保部门联网。在线监控系统监测包含炉温、HCl、NOx、CO、SO2、颗粒物、NH3、烟气流速、烟气温度、烟气压力等在内的烟气参数指标。 |
|  | 委托监测情况 本年度公司月度、季度、年度监测委托浙江瑞博思监测科技有限公司监测。 |

# Text boxes

医废周转箱

破碎机

提升机

转移料斗

微波消毒区

储存料斗

温度保持区

废物储存箱（车）